## Slide 1
Definição de mão de robô?
Definição de alimentação e colocação de suportes?
Disposição dos suportes na estrutura? Nos slides 3 e 5.
Quantidade de pilhas de suportes? 4 (2R+2L), falta de alcance para trabalhar com mais.
Quantidade de suportes por pilha? 40 suportes ficam estáveis sem poka-yoke/Possibilidade de se colocar 36 suportes (embalagem pré-pintura leva 72 suportes).
→ Pode ser 36 suportes por pilha: • Prós: - Facilitar o trabalho do operador, permitindo que ele esvazie e encha a mesma palete. - Oferece maior estabilidade na pilha • Contra: - Menos empilhamento de suportes cheios, 36 pilhas de 4 = 144 cheios. Se for 40 suportes de 4 pilhas: 160 suportes cheios. - Dificulta o trabalho do operador, pois uma palete cheia precisa de 144 suportes, logo ele precisará levar duas paletes.
De que forma é que os suportes vão ser colocados na estrutura e referenciados? Slides 3 e 5
É possível trabalhar diretamente para a zona de carga/descarga ou é necessário zona de trabalho? No slide 3 a zona de trabalho é opcional (possível trabalhar diretamente em ambas). No slide 5 tem de se usar obrigatoriamente a zona de trabalho.
Colocação de poka-yoke para prevenir mistura de suportes R e L? Colocação de cantoneiras (remover os pinos)
Quantas peças pega de cada vez? Uma peça de cada vez / possível sugestão com gripper de duas ventosas de forma a atuarem em tempos diferentes (com desnível)
Ventosa tem capacidade para mover as peças? Sim.
Ventosa marcam a peça e causam problemas em processos seguintes? Não, atualmente em produção.
Ventosas para mover peças conseguem mover suportes cheios? Sim.
Necessidade de mão de robô com dois lados distintos? Na referência Lens não é necessário dois lados.
Definição do processo de paletização?
Qual é o tempo de ciclo disponível para mover as peças? 16,5 segundos para 1R + 1L
Quantidade de peças por shot de injeção? 2 (1R+1L)
Quantidade de peças movidas por deslocação do robô? De momento, uma peça/possibilidade de ser mover duas
Onde será absorvida a movimentação de suportes?
De que forma vai ser processada a troca de zona de trabalho do robô? Sensores para detetar presença ou não de suportes e alterar a zona de trabalho.
De que forma é assegurada a disponibilidade para alimentar e retirar suportes pelo operador? Sinalização luminosa.

## Slide 2
Definição da segurança de máquina?
Limites de alcance do robô?
1304 mm
Limites de alcance devido à estrutura?
825 mm
292 mm
825 mm
367,5 mm
Suportes na vertical
Suportes na horizontal
Como é garantida a segurança do operador?
  Colocar sensores nas portas para parar o robô, sensores para detectar se tem contacto do robô com a peça e sistema de colisão do proprio robô
Ao interromper a segurança, qual é o impacto?
  Parar a maquina de injeção e o robô colaborativo. E é necessário um sistema de rearme para colocar o robô a funcionar novamente.
Que alterações são necessárias à máquina de injeção?
Que hardware é necessário para a parte de segurança?
  Sensores

## Slide 3
500mm
1700mm
In
Out
Robô
141
49,5 mm
27 mm
176
14 peças
141
176
14 peças
R
L
Zona Carga/Descarga B
Out
In
Zona Carga/Descarga A
Cenário 1 – Buffer 80
Cenário 2 – Buffer 40
Altura de suporte empilhado – 16mm
Altura de 40 suportes empilhados – 640 mm
Cenário 3 – Buffer 120

## Slide 4
500 mm
600 mm
65 mm
60,25 mm
128,88 mm
128,87 mm
Suportes na Horizontal
Zona de Trabalho
141 mm
176 mm
R
141
176
L

## Slide 5
10 mm
101 mm
10 mm
236 mm
65 mm
72 mm
10 mm
10 mm
900 mm
600 mm
825 mm
292 mm
Suportes na Horizontal - Zona de Carga e Descarga

## Slide 6: Suportes Horizontal – Modelo 3D

## Slide 7
500mm
1700mm
In
Out
Robô
141
49,5 mm
27 mm
176
14 peças
141
176
14 peças
R
L
Zona Carga/Descarga B
Out
In
Zona Carga/Descarga A
Cenário 1 – Buffer 80
Cenário 2 – Buffer 40
Altura de suporte empilhado – 16mm
Altura de 40 suportes empilhados – 640 mm
Cenário 3 – Buffer 120

## Slide 8
500
600
Zona de Trabalho
82
83
Suportes na Vertical
83
65
141 mm
176 mm
R
141
176
L

## Slide 9
140,5 mm
15,25 mm
232,75 mm
65 mm
60,25 mm
60,25 mm
900 mm
600 mm
825 mm
367,5 mm
Suportes na Vertical - Zona de Carga e Descarga
10 mm

## Slide 10: Suportes Horizontal – Modelo 3D

## Slide 11: Ideias para os Poke-Yoke-Lens

## Slide 12: Ideias para os Poke-Yoke-PC INSERT