## Slide 1
Manutenção
Tipos de
UFCD-5122
Kennedy Freitas
Leonardo silva
Gustavo Sousa
Kenay Fraga

## Slide 2
Manutenção
Conservar, reparar e restaurar.
1

## Slide 3
Objetivos
  Confiabilidade
  Manutenibilidade
  Disponibilidade
  Lucratividade e rentabilidade
2

## Slide 4
Tipos de Manutenção
  Manutenção Preventiva
  Manutenção Corritiva
  Manutenção Preditiva
  Manutenção Prescritiva
  Manutenção Detectiva
  Manutenção Produtiva Total
3

## Slide 5
Preventiva
Corretiva
Tipos de Manutenção

## Slide 6
Preventiva
Procura evitar falhas antes que estas aconteçam
  Intervenções programadas e inspeções regulares
Estratégia
Software CMMS
  Automatizar o agendamento das inspecções
  Acrónimo para Computerized Maintenance Management System

## Slide 7
Condicionada
Sistemática
Preventiva
Tipos de Preventiva

## Slide 8
Sistemática
Intervalo fixo
Ex: Troca de óleo a cada 5.000 km.
Ex: Lubrificação após X horas de operação.
Condicionada
Baseada no uso do equipamento
Tipos de Preventiva

## Slide 9
Vantagens
  Maior confiabilidade dos equipamentos
  Menor risco de paradas não planejadas
  Redução de custos com reparos emergenciais
  Maior vida útil dos ativos.
Desvantagens
  Pode ser mais custosa do que a corretiva no curto prazo
  Requer planejamento e acompanhamento rigorosos
Preventiva

## Slide 10
Tipos de Condicionada
Preditiva
Não Preditiva
Condicionada

## Slide 11
Preditiva
Tem como objetivo monitorar o desempenho dos equipamentos de forma a antecipar falhas
  Analise através de indicadores, alguma ação é tomada sempre que os números indicados estão fora dos padrões estabelecidos
Estratégia
  Indicadores:
    Análise de vibração
    Termografia
    Analise de Óleo
    Ultrassom

## Slide 12
Não Preditiva
Na manutenção condicionada não preditiva, a manutenção é realizada com base na condição observada do equipamento
  Analise através de indicadores físicos
Estratégia
  Indicadores:
    Ruídos
    Vibrações
    Aquecimento excessivos

## Slide 13
Vantagens
  Permite ações proativas para evitar falhas
  Otimiza a gestão de recursos e tempo
  Maximiza a vida útil dos equipamentos
  Reduz custos de manutenção e operação
Desvantagens
  Requer investimento em tecnologia e expertise
  Nem todos os equipamentos são compatíveis
Preditiva

## Slide 14
Preventiva
Corretiva
Tipos de Manutenção

## Slide 15
Corretiva
Reparar os equipamentos quando os mesmos se avariam.
  Utilizar de forma estrategica
Estratégia
  Se não usado estrategicamente pode resultar em paragens imprevistas quando uma peça crítica de um conjunto de equipamentos falha.

## Slide 16
Corretiva
Vantagens
  Menor custo inicial
  Ideal para equipamentos com baixa criticidade
Desvantagens
  Maior risco de paradas não planejadas
  Custos de reparo mais altos no longo prazo
  Redução da vida útil dos ativos
  Impacto na produtividade e segurança.
Corretiva

## Slide 17
Planeada
Não Planeada
Tipos de Corretiva
Corretiva

## Slide 18
Não planeada
Acontece em caráter emergencial após a interrupção do processo produtivo.
Ex: Ocasionada pela falha ou quebra de determinado ativo
Ex: Quando a Empresa já possui um estoque de peças ou maquinários de reposição.
Planeada
É realizada com antecedência antes do equipamento avariar.

## Slide 19
Tipos de Manutenção
Detectiva
Manutenção Produtiva Total
Prescritiva

## Slide 20
Prescritiva
A manutenção prescritiva é um nível mais avançado de manutenção, que vai além da manutenção preditiva.
Ela não apenas identifica possíveis falhas futuras, mas também recomenda ações específicas para evitar esses problemas e otimizar o desempenho do equipamento.
Vantagens
Desvantagens
  Maior confiabilidade e eficiência dos equipamentos
  Redução de custos e otimização da produção
  Maior retorno sobre investimento em manutenção
  Tecnologia em desenvolvimento e alto custo inicial
  Necessidade de mão de obra especializada.

## Slide 21
Tipos de Manutenção
Detectiva
Manutenção Produtiva Total
Prescritiva

## Slide 22
Teste de alarmes de incêndio e sensores de fumaça.
Detectiva
A manutenção detectiva é um tipo de manutenção focada em identificar falhas ocultas ou que não são facilmente perceptíveis em sistemas, equipamentos ou processos.
Exemplo:
  Teste de alarmes de incêndio e sensores de fumaça.
  Teste de válvulas de segurança em sistemas pressurizados.
  Inspeção de dispositivos de bloqueio e emergência.
Esse tipo de manutenção é muito comum em sistemas de segurança, proteções automáticas e dispositivos críticos.

## Slide 23
Tipos de Manutenção
Detectiva
Manutenção Produtiva Total
Prescritiva

## Slide 24
Teste de alarmes de incêndio e sensores de fumaça.
Manutenção Produtiva Total
A TPM busca maximizar a eficiência produtiva, envolvendo operadores na manutenção para evitar falhas e aumentar a vida útil dos equipamentos.
Exemplo:
Em fábricas como Toyota e Honda, os próprios operadores das máquinas realizam inspeções diárias básicas, como lubrificação e ajustes simples, antes que um técnico especializado precise intervir. Isso reduz paradas inesperadas.

## Slide 25
Teste de alarmes de incêndio e sensores de fumaça.
Conclusão
É importante saber sobre os tipos de manutenção para garantir o bom funcionamento, a segurança e a eficiência de máquinas, equipamentos e sistemas.

## Slide 26
A manutenção é um conjunto de ações que visam conservar, reparar e restaurar máquinas, equipamentos, sistemas e instalações para garantir sua funcionalidade, confiabilidade e segurança ao longo de seu ciclo de vida
Manutenção
Objetivos da Manutenção
Maximizar a rentabilidade
Confiabilidade
Manutenibilidade
Disponibilidade
Otimização de custos:
Lucratividade e rentabilidade:
Importância da Manutenção
É importante para garantir o bom funcionamento, a segurança e a eficiência de máquinas, equipamentos e sistemas
Prevenção de falhas e redução de custos
Aumento da vida útil dos equipamentos
Segurança no ambiente de trabalho
Maior eficiência e produtividade
Cumprimento de normas e regulamentações
Tipos de Manutenção:
Manutenção Preventiva:
1 - Sistemática: Intervalo fixo (ex: troca de óleo a cada 5.000 km).
2- Baseada no uso: Depende do uso do equipamento (ex: lubrificação após X horas de operação).
Vantagens: Maior confiabilidade dos equipamentos, menor risco de paradas não planejadas, redução de custos com reparos emergenciais, maior vida útil dos ativos.
Desvantagens: Pode ser mais custosa do que a corretiva no curto prazo, requer planejamento e acompanhamento rigorosos
Manutenção Corretiva
1- Planejada: Falha detectada com antecedência (ex: aviso de sobrecarga).
2 - Não planejada: Falha inesperada (ex: quebra de peça).
Vantagens: Menor custo inicial, ideal para equipamentos com baixa criticidade.
Desvantagens: Maior risco de paradas não planejadas, custos de reparo mais altos no longo prazo, redução da vida útil dos ativos, impacto na produtividade e segurança.
Manutenção Preditiva:
Técnicas: Análise de vibração, termografia, análise de óleo.
Vantagens: Permite ações proativas para evitar falhas, otimiza a gestão de recursos e tempo, maximiza a vida útil dos equipamentos, reduz custos de manutenção e operação.
Desvantagens: Requer investimento em tecnologia e expertise, nem todos os equipamentos são compatíveis.
Manutenção Prescritiva:
Características:
Otimização de parâmetros de operação.
Previsão precisa de falhas e vida útil.
Recomendações personalizadas para cada equipamento.
Vantagens:
Maior confiabilidade e eficiência dos equipamentos.
Redução de custos e otimização da produção.
Maior retorno sobre investimento em manutenção.
Desvantagens:
Tecnologia em desenvolvimento e alto custo inicial.
Necessidade de mão de obra especializada.

## Slide 27
Manutenção Detectiva (Identificação de falhas ocultas)
Esse tipo de manutenção é usado para encontrar falhas que não são facilmente perceptíveis e que podem comprometer a segurança ou funcionamento do sistema.
🔹 Exemplo 1: Testes em sistemas de alarme de incêndio
Manutenção Produtiva Total (TPM) (Envolvimento de toda a equipe na manutenção)
A TPM busca maximizar a eficiência produtiva, envolvendo operadores na manutenção para evitar falhas e aumentar a vida útil dos equipamentos.
🔹 Exemplo 1: Indústria automobilística
Em fábricas como Toyota e Honda, os próprios operadores das máquinas realizam inspeções diárias básicas, como lubrificação e ajustes simples, antes que um técnico especializado precise intervir. Isso reduz paradas inesperadas.
Guia Completo de Tipos de Manutenção
Tipos de manutenção para aumentar a eficiência | Sage Advice
Manutenção planejada: o que é, principais tipos e como fazer